様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 油槽所 |
| --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 | 引火点 | －４０ ℃ | 貯蔵温度 | 常温 ℃ |
| 基礎、据付 方法の概要 | 20m PC杭６本打設し、その上に1.5ｍの鉄筋コンクリート造の基礎を設ける。タンク下部は、アスファルトモルタルを敷設する。 |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 縦置円筒型 | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |
|  | 寸法 | 高さ ５，０００ｍｍ 内径 ４，５００ｍｍ | 容量 | ８０ ＫＬ |
|  | 材質、板厚 | 底板 9.0mm、側板 6.0mm～4.5mm、屋根板 4.5mm、アニュラ板 9.0mm、全てSS400 |
|  | 通気管 | 種 別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | １００ ｍｍ kＰa |
|  | 安全装置 | 種 別 | 数 | 作 動 圧 |
|  |  | なし |  | kＰa |
|  | 液量表示装置 | フロート式 | 引火防止装置 | ・ 無 |
|  | 不活性気体の 封入設備 | なし | タンク保温材 の概要 | なし |
| 注入口の位置 | 防油堤の南側 | 注入口付近の 接地電極 | ・ 無 |
| 防油堤 | 構 造 | 容 量 | 排 水 設 備 |
|  | 鉄筋コンクリート造 （高さ1000mm厚さ150mm） | １００㎘ | 防油堤内に集水ますを儲け防油堤外に弁を設ける |
| ポンプ設備の概要 | ギャーポンプ２基、モーター2.2㎾２基 |
| 避雷設備 | ＪＩＳＡ４２０１による突針１本 |
| 配管 | 鋼管（STPG） |
| 消火設備 | 第３種泡消火設備 | タンクの加熱設備 | なし |
| 工事請負者住所氏名 | 堺市○○区○○町○丁○番 ××設備㈱ 消防 太郎 電話 ○○○-○○○-○○○○ |

備考　　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。