様式第4のル（第4条、第5条関係）

（表）

移 送 取 扱 所 構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 石油販売業 |
| --- | --- |
| 配 管 の 設 置 | 地上設置 | 有 ・ | 配 管 の 諸 元 | 溶 接 | 方法 | アーク溶接 |
|  | 地下設置 | ・ 無 |  |  | 機器 | 交流アーク溶接機 |
|  | 道路下設置 | ・ 無 |  |  | 材料 | 軟鋼用被覆アーク溶接棒 |
|  | 線路下設置 | 有 ・ |  | 伸縮吸収措置の方法 | 曲がり管 |
|  | 河川保全区域内設置 | ・ 無 |  | 防 食 被 覆 | 塗装 覆材 | 塗装材料 | ｱｽﾌｧﾙﾄｴﾅﾒﾙ |
|  | 海上設置 | 有 ・ |  |  |  | 覆装材料 | ﾍｯｼｬﾝｸﾛｽ |
|  | 海底設置 | 有 ・ |  |  | 防食被覆の方法 | 水道用鋼管ｱｽﾌｧﾙﾄ塗覆装方法 |
|  | 道路横断設置 | ・ 無 |  | 電 気 防 食 | 対地電位平均値 | -1.0V |
|  | 線路下横断設置 | 有 ・ |  |  | 電位測定端子間隔 | 0.2 ｋm |
|  | 河川等横断設置 | ・ 無 |  |  | 防食の種類 | 流電陽極方式 |
|  | 専用道内設置 | 有 ・ |  | 加熱又は加温設備 | 有 ・ |
|  | 不等沈下等のおそれ のある場所への設置 | 有 ・ |  | 漏えい拡散防止措置 の方法 | さや管 |
|  | 橋への取付け設置 | ・ 無 | 保 安 設 備 | 運転状態の監視装置 | 要・不要（有） |
| 配 管 の 諸 元 | 配 管 | 延長 | 2.56 ｋm |  | 配管系の警報装置 | ・不要（無） |
|  |  | 外径 | 165 ㎜ |  | 安全制御装置 | ・不要（無） |
|  |  | 厚さ | 9.5 ㎜ |  | 圧力安全装置 | 要・不要（有） |
|  |  | 材料 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  | 圧力安全装置の材料 |  |
|  |  | 条数 | 1 条 |  | 漏洩検知装置 | ・不要（無） |
|  | 最大常用圧力 | 900 ｋPa |  | 知装置 漏洩検 | 流量測定 | 秒 |
|  | 弁の材料 | 鋳鋼フランジ形弁 |  |  | 圧力測定器 設置間隔 | ｋm |
|  | 管 継 手 | 溶接管継手材料 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |  | 漏洩検知口設置間隔 | 50 ｍ |
|  |  | フランジ式継手材料 | 鋼製溶接式管フランジ |  | 緊急遮断弁 | ・不要（無） |
|  |  | 絶縁用継手材料 |  |  | 緊急遮断弁設置間隔 | 1.0ｋm |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

（裏）

移送取扱所構造設備明細書

| 保 安 設 備 | 危険物除去装置 | 要・不要（有） | ポ ン プ 等 | ポ ン プ | 種類・型式 | 両吸込渦巻ポンプ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 感震装置等 | 要・不要（有） |  |  | 全揚程 | 100ｍ |
|  | 感震装置等 | 感震装置設置間隔 | ｋm |  |  | 吐出量 | 100ｋl/時 |
|  |  | 強震計 | 設置間隔 | ｋm |  |  | 基数 | 2基 |
|  |  |  | 性能 |  |  | ポ ン プ 室 の 構 造 | 壁 | ブロック造 |
|  | 通報設備 | ・不要（無） |  |  | 床 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 警報装置の種類 | 拡声装置 自動火災報知設備 |  |  | 柱 | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 化学消防自動車 | 要・不要（有無） |  |  | はり | 鉄筋コンクリート造 |
|  | 化 学 消 防 自 動 車 等 | 化学 消防 自動車 | 台数 | 台 |  |  | 屋根 | スレート造 |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 窓 | 防火設備である防火戸（網入りガラス） |
|  |  | 巡回 監視車 | 台数 | 台 |  |  | 出入口 | 特定防火設備である防火戸 |
|  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 階数 | 1 |
|  |  | 資機材倉庫設置場所 | 移送基地内 |  |  | 建築面積 | 50 ㎡ |
|  |  | 資機材置場設置間隔 | ｋm |  |  | 延べ面積 | 50 ㎡ |
|  | 予備動力源の容量 | 200 kW |  | ピグ取扱い装置 | 有 ・ |
|  | 保安用接地 | ・ 無 | 消 火 設 備 |  |
|  | 標 識 等 | 位置標識設置間隔 | 1000 ｍ |  |  |
|  |  | 注意標示設置間隔 | 200 ｍ |  |  |
|  |  | 注意標識設置場所 | 移送基地及び配管経路 |  |  |
| その他必要な事項 |  |